Опросный лист

на установки топливораздаточные УТЭД

повышенной производительности

для учета нефтепродуктов по объему и по массе

- Компания, контактное лицо:___________________________________________

- Адрес, телефон, E-mail:_______________________________________________

- Место установки___________________________

- Для заправки большегрузных автомобилей, заправки тепловозов, для оптовой торговли нефтепродуктами на АЗС, розлива нефтепродуктов в тару потребителя (нужное подчеркнуть).

- Количество постов УТЭД (1 или 2) _________________________________

- Производительность каждого поста (100л/мин.,_______________________      						                         400л/мин.)_______________________

- Вязкость нефтепродукта каждого поста:                                                                                                 (0,55-1,1; 1,1-6,0; 6,0-60; 60-300мм2/с. или сСт)________________________

8.   Учет нефтепродуктов по (нужное подчеркнуть): а) объему; б) объему и массе

(При учете нефтепродукта по массе УТЭД дополнительно комплектуется следующими узлами: плотномер, адаптер, барьер искрозащитный, дискета с рабочей программой, коробка соединительная.)

9.   Блок насосный подбирается для каждого поста в зависимости от вязкости, производительности, глубины всасывания: 3,5 м, 4,5 м, 5 м. (см. таблицу)

| Обозначение | Насос | Производитель ность | Вязкость | Газо отделитель | Клапан приемный (по заказу потребителя)* | Глубина всасыва ния, м | Мощность электро двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161.00.00.00 | Электронасос КМ 65-50-160Е | 400 л/мин | 0,55-100 сСт | Есть | 858.36.00.00.00 Ду80 | 3,5 | 5,5 |
| 161.00.00.00-01 | Агрегат электронасосный 1АСВН-80А | 400 л/мин | 0,55-20 сСт | Есть | 858.36.00.00.00 Ду80 | 4,5 Самовсасывающий | 11 |
| 161.00.00.00-02 | Электронасос НМШ8-25-6,3/2,5-10 | 100 л/мин | 60-300 сСт | нет | 858.36.00.00.00 Ду80 | 5 | 1,1 |
| 161.00.00.00-03 | Электронасос КМ 80-65-160Е | 800 л/мин | 0,55-100 сСт | Есть | 1057.00.00.00 Ду100 |  | 7,5 |
| 161.00.00.00-04 | Электронасос КМС 100-80-180Е | 1000 л/мин | 0,55-100 сСт | Есть | 1057.00.00.00 Ду100 | 6,5 | 15 |
| 571.00.00.00 | Агрегат электронасосный Ш40-4-19,5/4-7 | 400 л/мин | 1,8-260 сСт | Нет | 858.36.00.00.00 Ду80 | 5 | 5 |

*Обязателен для заглубленных резервуаров (в случае если резервуар не оснащен собственным приемным клапаном)

а) вязкость нефтепродукта (0,55-1,1); (1,1-6,0); (6,0-60); (60-300)____________

б) производительность:___________________

в) резервуар наземный, подземный (нужное подчеркнуть)

г) условная глубина всасывания: (заполнять, при подземном резервуаре)____________

д) удалённость:  насосного блока от резервуара_________________________

насосного блока от установки УТЭД____________________

Установки эксплуатируются в составе с вынесенными самовсасывающими электронасосами,  монтируемыми в непосредственной близости от резервуаров с топливом или погружными  электронасосами, монтируемыми непосредственно в резервуарах. При таком расположении электронасосов подводящий трубопровод “Блок насосный - пост гидравлический” постоянно находится под избыточным давлением и его длина не должна превышать 100 м; подводящий трубопровод должен быть смонтирован с уклоном в сторону резервуара не менее 100 мм на 10 м. Местные подъемы и контруклоны не допускаются.

е) диаметр подводящего трубопровода от резервуара до насосного блока ______________

диаметр подводящего трубопровода от насосного блока до установки УТЭД _________

10.  Необходимое давление в подводящем трубопроводе ______________________

11.  Класс точности установки по постам, %: при измерении объема   ±0,15 (0,25)_____________

при измерении массы     ±0,25 (0,4) ______________

12. Гидравлическая схема  технологической системы  на объекте с местом планируемого размещения установок УТЭД (обязательно приложить к опросному листу).

13. Климатические условия  _____________________

Температура выдаваемого нефтепродукта должна быть:

- для бензина – от минус 40° С до плюс 50° С

- для дизельного топлива и керосина  - от минус 40° С до плюс 50° С.

14. Длина рукава раздаточного (м.) ______________

15. Необходимое количество установок УТЭД _______________

16. Материал  каркаса:

оцинкованная сталь, нержавеющая, с декоративными элементами из полированной стали__________________________________________________________________________

17. Управляющее устройство:

ПДУ «Весна-ТЭЦ», контроллер «Весна-ТЭЦ2-3К», ККМ (модель); компьютерная система управления; управление от кнопки Пуск/Стоп___________________________________________

Пример заказа

(оформляется на основании заполненного опросного листа):

2УТЭД-400/100-0,25/0,25-1,1-6,0/60-300(397.00.00.00.00-24)  - двухпостовая  установка в блочном каркасе из оцинкованной стали, с номинальным расходом одного поста 400 л./мин., второго 100 л./мин., класс точности 0,25%, учет нефтепродукта при вязкости одного поста 1,1-6,0сСт., второго 60-300сСт.

Блок насосный 161.00.00.00  - расход 400л./мин., учет нефтепродукта при вязкости 1,1-6,0сСт, глубина всасывания 3,5м.

Блок насосный 161.00.00.00-02  - расход 100л./мин., учет нефтепродукта при вязкости 60-300сСт, глубина всасывания 5м.

Пульт дистанционного управления «Весна ТЭЦ»