Опросный лист

Оборудование для налива нефтепродуктов в ЖД вагоны цистерны

Фирма ____________________________________________ Адрес  _______________________________________

Ф.И.О. _________________________________Должность ______________________________________________

Телефон _______________________ Факс ______________________ E-Mail: _______________________________

1. Запрашиваемый тип оборудования:

| Наименование | Назначение | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
| Стояк АСН-14ЖД (0-0) | Наливной неавтоматизированный стояк без датчиков уровня с ручным клапаном отсекателем | .... |
| Стояк АСН-14ЖД (ДПУ2-0) | Наливной стояк с возможностью передачи сигнала для прекращения налива при срабатывании датчиков предельного уровня | .... |
| Стояк АСН-14ЖД (ДПУ2-1) | Наливной автоматизированный стояк с возможностью прекращения налива при срабатывании датчиков предельного уровня (в комплекте с клапаном отсекателем и контроллером) | .... |
| Измерительный комплекс АСН-14ЖД с/п (стояк/ продукт) | Комплекс измерительный верхнего дозированного налива нефтепродуктов в ЖД вагоны цистерны с возможностью измерения по объему или по массе | .... |
| Другой тип |  | .... |

2. Способ налива:

| Наименование | Назначение | Отметка |
| --- | --- | --- |
| Открытый | Налив нефтепродуктов с давлением насыщенных паров ниже 500мм. рт. ст., без отвода паров | .... |
| Закрытый | Налив нефтепродуктов с давлением насыщенных паров выше 500мм.рт.ст., с отводом паров из зоны налива на "свечу" | .... |
| Герметичный | Налив нефтепродуктов или хим. продуктов с давлением насыщенных паров выше 500мм.рт.ст., с отводом паров из зоны налива на установку рекуперации (при данном способе требуются специальные ЖД цистерны ответными соединительными муфтами) | .... |

3. Уровень автоматизации:

| Наименование | Тип клапана отсекателя | Контроль за процессом налива | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | С ручным управлением | Визуальный контроль, включение и отключение АСН производится вручную оператором налива | .... |
| 1 | Клапан двухступенчатый с min и max расходом | Автоматический: отсечка по уровню продукта в ЖД цистерне при помощи двух датчиков уровня на наконечнике | .... |
| 2 | Клапан с программируемой и поддерживаемой величиной расхода | Автоматический: отсечка по заданной дозе и при срабатывании аварийных датчиков | .... |
| Дополнительное оборудование |
| ПО "АРМ оператора налива слива" | .... |
| Универсальный драйвер оборудования | .... |
| Персональный компьютер с принтером | .... |
| Шкаф силовой | .... |
| Комплект датчиков-сигнализаторов для контроля довзрывоопасных концентраций | .... |
| Модуль порошкового пожаротушения | .... |
| Освещение | .... |
| Другое оборудование (указать) ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | .... |

4. Уровень механизации оборудования:

| Наименование | Описание | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 0 | все виды перемещения элементов наливного стояка по установке его на ЖД вагон цистерну и возврат в гаражное положение, подъем и опускание переходного трапа производится вручную | .... |
| 1 | подъем и опускание горизонтальной трубы наливного стояка с наконечником, а также управление клапанном отсечки продукта производятся при дополнительной помощи пневмоцилиндров* | .... |
| * | Наличие сжатого воздуха | .... |

5. Состав одного наливного поста

| Наименование | Кол-во на один АСН |
| --- | --- |
| Стояк наливной с телескопическим наконечником закрытого налива для ЖД цистерн высотой от 4300 до 5170мм и Ø горловины от 555 до 610мм | .... |
| Датчик предельного уровня: |  |
| - термисторного типа | .... |
| - камертонного типа | .... |
| - радарного типа | .... |
| Клапан отсекатель для светлых нефтепродуктов | .... |
| Клапан отсекатель для вязких нефтепродуктов (или ДТ для северных регионов) | .... |
| Модуль измерительный для одного поста налива состав: каркас модуля, фильтр – газоотделитель, обратный клапан, дренажный трубопровод, клапан сброса повышенного давления, расходомер | .... |
| Модуль измерительный для одного поста налива (при установке более 6 комплексов на наливной эстакаде) состав: фильтр, обратный кл., дренаж. трубопровод, клапан сброса повыш. давления, расходомер | .... |
| Тип расходомера |  |
| Объемный счетчик ППВ | .... |
| Объемный счетчик ППВ + плотномер | .... |
| массовый расходомер Endress + Hauser | .... |
| массовый расходомер Yokagawa | .... |
| массовый расходомер Micro Motion | .... |
| Другой расходомер (укажите марку и обозначение): ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | .... |
| Электрообогрев измерительного комплекса (для налива вязких н/пр. и при северных исполнениях) | .... |
| Насосный блок для одного стояка на базе насоса |  |
| - КМ 100-80-170Е. для наземных резервуаров (с вязкостью нефтепродуктов до 100сСт) | .... |
| - КМС 100-80-180Е для заглубленных резервуаров (с вязкостью нефтепродуктов до 100сСт) | .... |
| - 1АСВН-80 для заглубленных резервуаров (с вязкостью нефтепродуктов до 60сСт) | .... |
| - Ш80-2,5/37,5 для налива нефтепродуктов с вязкостью более 100сСт | .... |
| Другой насос: |
| - тип - мощность электродвигателя, кВт | .... .... | - производительность, м3 - напор, м | .... .... |
| Дополнительное оборудование |
| Мерник объемный второго разряда М2р-2000-0,05 | .... |
| Установка поверочная массовая УПМ-2000 (для поверки АСН с массовыми расходомерами) | .... |
| Входной узел насосного блока (состав: компенсатор Ду100, кран шаровый Ду100 перед насосом, мановакууметр МВПЗ-УУ2, ответный фланец, кран шаровый Ду32 для дренажа, проставка) | .... |
| Насосный блок с экологичным поддоном (состав: насосный блок + входной узел + поддон для сбора остатков н/пр) | .... |
| Насосная станция состав: насосный блок + входной узел + комплект датчиков (температура подшипников, уровень в бачке охлаждения торцового упл, давление на входе и выходе, доп. кнопка "СТОП", контроллер управления) | .... |
| Установка поверочная массовая УПМ-2000 (с возможность поверки АСН с массовыми расходомерами) | .... |
| Другое оборудование (указать) ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | .... |

6. Климатические условия

| Среднегодовая температура, С0 | .... | Температура хранения, С0 | .... |
| --- | --- | --- | --- |
| Самая низкая температура, С0 | .... | Давление снега, кг/м2 | .... |
| Самая высокая температура, С0 | .... |  | .... |

7. Характеристика продуктов

| № п/п | Наименование продукта | Колебания температуры продукта, ОС | Вязкость продукта при крайних температурах, сСт | Химический состав нефтепродуктов | Наличие парафина, % | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 2 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 3 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 4 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |

8. Характеристика подающих трубопроводов

| Диаметр | .... | Давление | .... |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | .... | Наличие технологической схемы, с указанием отводов (необходимо приложить) | .... |

9. Тип резервуара

| Наземный | .... |
| --- | --- |
| Заглубленный (отметка от дна резервуара до оси всасывающих трубопроводов) | .... |

10. Данные для проектирования металлоконструкции ЖД эстакады

| Новое строительство |  | Реконструкция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип металлоконструкции | Количество наливных постов |
| Односторонняя | .... | С одной стороны | .... |
| Двухсторонняя | .... | С другой стороны | .... |
| Дополнительное оборудование |
| Освещение | .... |  |  |
| Пожарная сигнализация | .... |  |  |

11. Дополнительные данные

| Предлагаемые услуги и поставки | Транспортировка и упаковка |
| --- | --- |
| Проектирование | .... | Самовывоз | .... |
| Шеф - Монтаж | .... | Автотранспорт | .... |
| Пуско-наладка | .... | ЖД транспорт | .... |

12. Дополнительные требования к оборудованию

|  | .... |
| --- | --- |